## Slide 1
Scale불량 DataSet Analysis
A반 이종하
’어떤’ 설명 변수를 수정해야 Scale불량을 최소화 할 수 있을까?

## Slide 2
종합 실습
과제 정의
누가? ----- 내가
언제? ----- 1최근
어디서? --- OO공장
무엇을? --- Scale불량에 영향을 미치는 인자 분석
어떻게? --- Scale불량에 대한 데이터를 통해
왜? -------- Scale불량 최소화를 위해
다양한 예측 모델을 이용하여 Scale불량에 영향을 주는 영향 인자를 객관적으로 도출하고 선정한 영향 인자를 활용하여 Scale불량을 최소화하는 과제이다.
[인자 목록]
PLATE_NO: plate, No ROLLING_DATE: 작업시각, SCALE: scale 불량, SPEC: 제품 규격, STEEL_KIND: 강종, PT_THK: plate두께, PT_WDTH: plate 폭, PT_LTH: plate 길이, PT_WGT: plate 중량, FUR_NO: 가열로 호기, FUR_NO_ROW: 가열로 작업순번, FUR_HZ_TEMP:가열로 가열대 온도, FUR_HZ_TIME:가열로 가열대 시간, FUR_SZ_TEMP:가열로 균열대 온도, FUR_SZ_TEMP:가열로 균열대 시간,FUR_TIME: 가열로 시간, FUR_EXTEMP: 압연 온도, ROLLING_TEMP_T5:가열대 온도,
HSB:HSB적용(1:적용, 2:미적용), ROLLING_DESCALING:압연중 Descailing 횟수,
WORK_GR: 작업조
배경 설명

## Slide 3
종합 실습
과제 정의
Scaling 불량 DataSet을 분석을 통해, 이번 두 주간 배웠던,
데이터 수집/ 정제/ 변환
분석계획 및 데이터 탐색적 분석(그래프로 시각화)
문제 분석 및 결과 해석(선형회귀, 피어슨)
모델 평가
예측과 분류 모델 생성
각 설명변수간의 관계 도출
과 같은 지식들을 종합적으로 활용하고 실제적으로 체득하는 것을 목적으로 한다.
분석한 정보와 일반적으로 알려진 정보를 결합하여,
- Scaling불량에 많은 영향을 끼치는 요인 발견
가장 효율적인 영향 요인 해결 방안을 고민
많은 경제적 이익을 취할 수 있는 해결 방안 모색
방향 및 주제 선정

## Slide 4
종합 실습
과제 정의
Scale 발생: 열간압연된 coil의 표면에 생성된 산화성 물질로, Scale이 없을 수록 질이 좋은 철강이라고 평가된다. (즉 없을수록 좋다)
가열로 가열대 온도: 예열된 슬라브를 상부온도가 1260°C-1280°C로 유지된 가열대에서 50분-70분 동안 체류시켜 상기 슬라브의 온도를 1130°C-1150°C로 유지하는 단계
가열로 균열대 온도: 가열된 상기 슬라브를 상기 가열로의 균열대에 45분-55분 동안 유지시키는 단계
가열로 추출 온도: 가열로의 균열대로부터 추출되는 상기 슬라브의 추출온도를 1165°C-1185로 유지하는 단계
Hot Scale Breaker: 열간상태의 슬래브(Slab) 표면에 생성된 두꺼운 스케일을 제거하기 위한 장치
사상 압연 온도: 상기 균열대에서 추출된 슬라브를 990°C~1010°C에서 조압연하는 단계
압연간 Descaling 횟수: 스케일을 제거하는 단계
판두께: 말 그대로 판의 두께를 의미하는 것
배경 지식

## Slide 5
종합 실습
과제 정의
1. 가설
예상 목표 기술
- 가설 설정을 통해 데이터간의 관계를 추측한다.
- 여러가지 통계적 기법을 통해 가설 검증과정을 거친다.
- Scale 불량에 미치는 요소들을 파악하고 중요도를 매긴다.
- 최종적으로 가설이 참인지 거짓인지 판별한다.
2. 활용
- 검증된 가설을 통해 Scale 불량 원인을 확정한다.
- 그 원인을 어떻게 해결할지에 대해서 고민한다.
- 원인과 해결방안을 함께 제시하여 Scale불량을 낮춘다.
이 주일간의 학습 과정을 완전히 체득하는 것이 목표
학습 과정을 넘어서 실무적으로 사용해보는 것이 목표

## Slide 6
종합 실습
과제 정의
가설.1 Scale이 낮을 수록 좋을 것이다.
(Scale이 없을 수록 좋은 철강이라고 평가 받기 때문이다.)
가설.2 각 단계의 온도는 무조건 낮거나 높다고 좋은 것이 아니다
(좋은 철강을 만드는데 필요한 온도가 정해져 있기 때문이다.)
가설.3 Hot scale Breaker는 존재하는 것이 좋다.
(scale을 제거하는 장치로, 가설1과 연관지어 설명할 수 있다.)
가설.4 Descaling과 압연은 연관이 있을 것이다.
(Descaling과 압연은 동시에 이루어지기 때문이다.)
예상 목표 기술 (가설 설정)

## Slide 7
종합 실습
분석 계획
데이터 처리를 위한 Module Import
데이터 불러오기(SCALE불량.csv)
결측치 확인 및 처리
데이터 이상치 확인
5. 이상치 및 필요 없는 컬럼 제거
6. 데이터분할 (Train, Test)
데이터 처리

## Slide 8
종합 실습
분석 계획
1.그래프 분석
2. 상관 분석 가설검정(pearson)
(각 가설에 사용되는 변수들을 이용하여 시행)
3. 다중 회귀 분석
4. 의사결정나무 모델링
5. 랜덤 포레스트 모델링
6. 그래디언트 부스팅 모델링
데이터 분석

## Slide 9
종합 실습
분석 계획
분석 결과
1. 각 모델을 통한 영향 변수 도출
2. 가설 검증
3. 결론 도출

## Slide 10
종합 실습
데이터 현황
데이터 처리를 위한 Module Import
이하 모듈은 ipynb파일에서 확인 가능하다.

## Slide 11
종합 실습
데이터 현황
2. 데이터 불러오기(BOSTON_HOUSING.csv)
SCALE불량.csv 파일을 DataFrame 형태로 받아온다.

## Slide 12
종합 실습
데이터 현황
3. 결측치 확인 및 처리

## Slide 13
종합 실습
데이터 현황
데이터 이상치 확인
이상치가 없음을 플롯 차트를 통해 확인

## Slide 14
종합 실습
데이터 현황
5. 이상치 및 필요 없는 컬럼 제거
제거할 이상치가 없으므로 필요 없는 값 제거
plate no는 scale 불량과 전혀 상관이 없음 -> drop
ROLLING_DATE는 scale 불량과 전혀 상관이 없음 -> drop
FUR_SZ_TEMP와 FUR_EXTEMP는 값이 같음. -> 둘 중 한 개 drop
PT_WGT는 sclae 불량과 상관이 매우 적음 -> drop
- FUR_HZ_TIME은 scale 불량과 전혀 상관이 없음 -> drop

## Slide 15
종합 실습
데이터 현황
6. 데이터분할 (Train, Test)

## Slide 16
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
Scale불량에서 양품은 약 68%, 불량은 약 32%

## Slide 17
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 특정 시점 이상부터 불량이 발생하기 시작했음.
- x축이 시간 순 배열이 아니므로 의미가 없음 -> drop

## Slide 18
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
C0에서 유독 불량이 많음.

## Slide 19
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 플레이트의 두께 폭이 작을 수록, 불량이 많다.
- 플레이트의 두께가 작다는 것은 곧 압연을 많이 한다는 뜻이다.
- 압연을 많이 하면 스케일이 많이 발생한다.

## Slide 20
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 플레이트의 폭이 2500 근방까지 불량률이 증가함
- 그러나 그 이후의 불량률이 일정하지 않음.
- x축이 시간 순 배열이 아니므로 의미가 없음 -> drop

## Slide 21
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 플레이트의 길이 폭이 30000~45000정도 까지 증가함.
- 그 이후로 급격하게 불량률이 떨어짐.
- 특정 구간에 대한 불량률을 조사해 볼 필요가 있음.

## Slide 22
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
플레이트의 중량에 따라 scale 불량의 비율이 큰 차이가 없는 것
으로 보아 두 변수간의 상관이 적다고 생각할 수 있다.

## Slide 23
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
가열로 온도가 1160도 근처에서 불량률이 높은 것으로 보아
scale 불량과 연관 있을것임

## Slide 24
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 가열호기에 따라 불량률의 차이는 크지 않다
- 다만, 작업 순번과 같이 확인해야 하는 문제이다.

## Slide 25
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 작업 순번에 따라 불량률의 차이는 크지 않다
- 다만, 가열로 호기와 같이 확인해야 하는 문제이다.

## Slide 26
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
가열로 온도가 1160도 근처에서 불량률이 높은 것으로 보아
scale 불량과 연관 있을 것임

## Slide 27
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 가열로 시간에따라 scale 불량의 변화가 크지않음
- scale 불량과 관계가 적다고 볼 수 있음.

## Slide 28
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
가열로 균열대 온도가 1150~60 구간의 불량률이 큰 것으로
보아 scale 불량과 연관이 있을 것임.

## Slide 29
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
불량률이 특정 구간에서 높다.
- 어느정도 영향이 있을 것으로 보인다.

## Slide 30
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- FUR_SZ_TEMP와 동일한 값을 지녔다.
- 중복 되었으므로 drop 한다.

## Slide 31
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 특정 구간(800도 이상)에서만 발생한다.
- 스케일 발생과 매우 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있다.

## Slide 32
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- HSB 미적용 제품의 경우 양품이 한개도 존재하지 않는다.
- HSB 적용 제품의 경우 양품이 불량품에 비해 2배 이상 많다.
- 스케일 불량에 가장 크리티컬한 요인일 것이라고 예측할 수 있다.

## Slide 33
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- Descaling 횟수가 적을 경우 양품이 없고 불량품만 있는 경우가 있다.
- Descaling 횟수가 많을 수록, 양품이 상당히 많다.
- Descaling도 상당히 스케일 불량에 상당히 크리티컬할 요인일 것이다.

## Slide 34
종합 실습
탐색적 분석
1. 그래프 분석
- 2조의 불량률이 낮다.
- 단 모든 조의 능률은 큰 차이가 없다.

## Slide 35
종합 실습
탐색적 분석
2. 로지스틱 회귀 분석
압연 온도 > 가열로 균열대 온도> Descaling횟수 > Plate 폭

## Slide 36
종합 실습
탐색적 분석
3. 의사결정나무 모델링
압연 온도 > HSB_적용 > 가열로 균열대 온도 > Descaling 횟수

## Slide 37
종합 실습
탐색적 분석
4. 랜덤포레스트 모델링
압연 온도 > 가열로 균열대 온도 > Plate 두께 > Plate 폭

## Slide 38
종합 실습
탐색적 분석
5. 그래디언트 부스팅 모델링
압연 온도 > 가열로 균열대 온도 > HSB_적용 > Descaling 횟수

## Slide 39
종합 실습
개선방향 또는 결론
결론
모든 검증에서 압연 온도가 1등이다.
 Scale불량에 압연 온도가 끼치는 영향이 절대적이다.
HSB 적용도 큰 영향을 끼친다.
 Scale불량을 줄이기 위해서는, HSB를 적용해야한다.
3. Plate 폭도 큰 영향을 끼친다.  Plate 폭은 압연을 많이 해야 줄어든다.
 압연을 많이 할 수록 Scale불량이 나타날 확률이 높다.
Descaling 횟수도 큰 영향을 끼친다.  Descaling은 횟수랑 상관이 없다.
 Descaling의 횟수가 짝수이면 Scale 불량이 적게 나타난다.
.

## Slide 40
종합 실습
개선방향 또는 결론
결론
Scaling 불량을 줄이려면 :
압연 온도를 일정한 온도로 조절해야한다. (조절 실패시 불량률 상승)
HSB를 적용해야한다.  HSB가 적용되지 않으면 불량 확률이 올라간다.
Plate폭이 낮은 상품 생산을 피해야 한다
 폭이 좁을 수록 압연이 많이 들어갈 수 밖에 없다.
 압연이 많이 들어가면, scale불량 확률이 올라간다.
Descaling 횟수 짝수로 맞춰야 한다.
 Descaling가 정상적으로 이루어지는 경우는 짝수다.
. Descaling이 홀수라면, 기계가 잘못 동작한 경우이다.
.

## Slide 41
종합 실습
검증 단계
가설.1 Scale이 낮을 수록 좋을 것이다. -> 참
가설.2 각 단계의 온도는 무조건 낮거나 높다고 좋은 것이 아니다 ->참
가설.3 Hot scale Breaker는 존재하는 것이 좋다.
(scale을 제거하는 장치로, 가설1과 연관지어 설명할 수 있다.) -> 참
가설.4 Descaling과 압연은 연관이 있을 것이다.
(Descaling과 압연은 동시에 이루어지기 때문이다.). -> 참
가설 검증

## Slide 42
종합 실습
개선방향 또는 결론
결론
Scaling 불량을 낮추기 위한, 비지니스적 의사결정:
최적화된 압연 온도(990°C~1010°C )를 유지할 수 있는 기계를 유치한다.
각 단계에 최적화된 온도를 유지할 수 있는 기계를 유치한다.
HSB를 적용한다.
기계의 오류를 막아 압연의 횟수가 짝수가 될 수 있도록 조정한다.
결국 Scale불량률을 낮추기 위해서는,
적절한 기계와 그 기계의 적절한 활용이 가장 중요하다.

## Slide 43
종합 실습
Lesion Learn
실습 과정을 통해 배운 또는 느낀 통찰, 아이디어, 애로사항 등을 정리합니다
- 지난 이 주일간 학습했던 영향 변수간 관계와 영향력에 대해 체득하게 되었다.
- 상식적으로는 연관이 있지만, 직접 확인해볼 경우 연관이 전혀 없는 데이터들이 있다.
- 데이터 분석을 통해 객관적으로 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
- 데이터 분석만으로도 Scale 불량에 대한 원인을 찾아낼 수 있다.
- 무의미한 데이터 변수가 많아서 처리하는데 너무 많은 시간이 들었다.
- 서로 유의성을 갖지 않는 변수들이 많아서, 데이터를 처리하기 어려웠다.